تیز کردن تیغه دستگاه سبزی خرد کن با روش دستی :

برای تیزتر نگه داشتن تیغه ها پیشنهاد می شود پس از هر بار مصرف آنها را تیز کنید .
قبل از شروع سنگ را به مدت 5 الی 10 دقیقه در آب غوطه ور کنید، پس آن را از آب خارج کنید و روی پارچه قرار دهید . هدف از این کار این است که فقط سنگ هنگام استفاده مرطوب باشد.

1)مطابق شکل 1 سنگ را در در دست و تیغه را در دست چپ نگه دارید .
برای جلوگیری از آسیب دیدگی احتمالی طرفی از تیغه را که در دست چپ شما است با پارچه بپوشانید . سنگ را با زاویه 15 درجه روی لبه تیغ به سمت جلو فشار دهید . این کار را 15 تا 20 بار تکرار کنید . توجه داشته باشید که حرکت رفت و برگشت نباشد و فقط سنگ را با زاویه مناسب با شیب مورد نظر و همچنین ثابت به سمت جلو فشار دهید .

*در شکل جهت پیکان جهت حرکت سنگ می باشد

2)تیغه را برگردانید و سنگ را پشت لبه تیغ به سمت داخل بکشید مطابق شکل 2 و3 .

برای تیز کردن پشت لبه تیغ سنگ را با زاویه 3 تا 5 درجه نگه دارید و به سمت داخل بکشید. 
همیشه سنگ را مرطوب نگه دارید . در غیر اینصورت سنگ را دوباره مرطوب کنید. توجه داشته باشید پس از هر بار تیز کردن سطح سنگ را با آب گرم بشویید و بگذارید در جریان هوا خشک شود.

معمولاً بعد از چند بار تیز کردن سطح سنگ از ذرات ریز فلزی جدا شده از تیغه و ذرات ریز سنگ پر می شود که باعث صاف شدن سطح سنگ و خوب تیز نکردن تیغه می شود که این صافی را باید بوسیله پشت چاقو یا قاشق از بین برد و سطح سنگ را زبر کرد و دوباره از سنگ استفاده کرد.(شکل 4)

چند نکته مهم برای تیز کردن تیغه :
1- مهم ترین امر برای تیز کردن تیغه این است که باید سنگ را با زاویه مناسب با شیب مورد نظر هم چنین ثابت روی تیغه حرکت داد.  
2- همیشه سنگ را روی تیغه یا چاقو فقط یک طرف حرکت دهید . توجه داشته باشید حرکت رفت و برگشت نباشد.
3- تا زمانی که تیغه یا چاقو را از یک طرف تیز نکرده اید به سراغ طرف دیگر نروید .
4- همیشه در هنگام تیز کردن مطمئن باشید سنگ مرطوب باشد ، در غیر اینصورت چاقو خوب تیز نمی شود. رطوبت باعث می شود که دانه های ساینده (سنگ) سریع کند نشود.
5- بهترین وسیله برای تیز کردن انواع تیغه و چاقو سنگ است .
6- تنها راه مهارت در تیز کردن صرف زمان و تمرین زیاد است .
7- پس از هر بار مصرف ، سنگ را با آب گرم بشویید و بگذارید در جریان هوا خشک شود.
8- « یک چاقوی کند، یک چاقوی خطرناک است »

تیز کردن چاقو بوسیله سنگ با روش دستی :

قبل از شروع ، سنگ را به مدت 5 تا 10 دقیقه در آب غوطه ور کنید .

مرحله اول : مطابق شکل سنگ را در دست راست و چاقو را در دست چپ خود نگه دارید . به طوری که لبه تیز چاقو با شست شما در یک طرف و انگشت سبابه (اشاره) را در راستای بالای چاقو قرار بگیرد . سنگ را با زاویه بین 15 الی 20 درجه روی لبه تیغ(چاقو) به سمت داخل بکشید. توجه داشته باشید حرکت رفت و برگشت نباشد . این کار را 15 تا 20 بار تکرار کنید. همیشه مطمئن باشدی که سنگ مرطوب مانده .

مرحله دوم: جهت چاقو را عوض کنید . جای انگشت شست و اشاره را با هم عوض کنید. سنگ را با زاویه مناسب روی لبه تیغ به سمت جلو فشار دهید . سنگ را روی چاقو جابجا کنید تا تمام تیغه چاقو با سنگ در تماس باشد . این عمل را 15 تا 20 بار تکرار کنید . مطمئن باشید که سنگ مرطوب مانده است و اگر نیازی به آب بود دوباره سنگ را مرطوب کنید. 
بعد از تیز کردن چاقو و اتمام کار به هیچ وجه سنگ مرطوب را داخل جعبه سنگ یا سلفون قرار ندهید و بگذارید که سنگ در جریان هوا کاملاً خشک شود.

وش دیگر تیز کردن چاقو به وسیله سنگ :

(در این روش سنگ ثابت و چاقو روی سنگ حرکت می کند)

1)قبل از شروع سنگ را به مدت 5 الی 10 دقیقه در آب غوطه ور کنید . مطابق شکل چاقو را محکم در دست راست خود نگه دارید به طوری که لبه تیز چاقو به سمت بدن شما باشد و چاقو با سنگ زاویه 15 تا 20 درجه بسازد . بوسیله 3 انگشت دست چپ خود به تدریج و آرام روی سطح پهن چاقو فشار کمی به سمت جلو ایجاد کنید و چاقو را روی سنگ به سمت جلو حرکت دهید . همیشه حرکت چاقو روی سنگ با دقت و منظم و با حفظ زاویه مناسب باشد . این عمل را آنقدر تکرار کنید تا روی لبه تیز چاقو پلیسه ایجاد شود. تا زمانی که تیغه را از یک طرف تیز نکرده اید به سراغ طرف دیگر نروید .

2)چاقو را برگردانید ، جای انگشت شست و اشاره را با هم عوض کنید . با حفظ همین حالت چاقو را از ابتدای سنگ به سمت داخل بکشید تا به انتهای سنگ برسد(مطابق شکل 2)

« یک چاقوی کند، یک چاقوی خطرناک است »

یز کردن به وسیله ماشین (سنگ دیسکی یا سنگ گرد)

در این روش یک سنگ دیسکی (سنگ کرد) روی نیم تنه پایینی دستگاه سبزی خرد کن نصب می شود که برای تیز کردن تیغه سبزی خرد کن و ابزارهای برشی مختلف می توان از آن استفاده کرد. در این روش به علت حرکت چرخشی سریع سنگ باید مهارت زیادی در تیز کردن داشته باشید تا باعث خراب شدن لبه تیغه نشوید.

قبل از شروع ، سنگ را به مدت 10 الی 15 دقیقه در آب غوطه ور کنید پس از آب خارج کرده و روی پارچه نخی قرار دهید . هدف از این کار مرطوب کردن سنگ است (لبه تیغه را با فشار کمی روی سنگ فشار دهید).رطوبت باعث می شود که تیغه بهتر تیز شود و از ایجاد جرقه هنگام کار جلوگیری می کند. توجه داشته باشید برای نصب سنگ روی دستگاه ، سنگ را از طرفی که واشر آهنی دارد روی میله نگه دارند. تیغه بگذارید.

چند نکته مهم :

1- هرگز بیشتر از 60 ثانیه از دستگاه برای تیز کردن استفاده نکنید. در غیر اینصورت موتور دستگاه دچار آسیب دیدگی می شود که شامل گارانتی دستگاه نمی شود.

2- هرگز از این دستگاه برای تیز کردن چاقوها و تیغه های قدیمی که لبه های ضخیم دارند استفاده نکنید .
3- همیشه سنگ را مرطوب نگه دارید تا از ایجاد جرقه در هنگام کار و داغ شدن لبه تیغه جلوگیری شود.

4- پس از هر بار مصرف سنگ را با آب گرم بشویید و بگذارید در جریان هوا خشک شود.

کاربردهاي مختلف سنگ :
از سنگ مي توان براي تيز کردن انواع تبر و تيشه و قيچي و ... استفاده کرد. همچنين اسم ديگر اين سنگ (سنگ نفت) است مي توان اين سنگ را هم در آب مرطوب کرد و استفاده کرد و براي کارهاي غير خانگي نيز مي توان با روغن يا نفت سنگ را آغشته کرد و استفاده کرد . همچنين براي از بين بردن تيزي لبه شيشه نيز مي توان اين سنگ را با نفت آغشته کرد و روي لبه شيشه کشيد تا تيزي و برندگي آن از بين برود.